## Slide 1
学习内容：器件+分析方法
器件：电阻、电源、受控源（笔记）、运放/理想运放、储能元件
分析方法：
1，参考方向，关联、非关联
2，KCL、KVL
3，等效：VCR相同，对外等效对内不等效
电阻串并联等效、Y-delta等效：结点
实际电压源电流源之间的等效变换
电源+串并联
输入电阻
4，列写电路方程法：最后一页ppt
独立方程数量
支路电流法
回路电流法
结点电压法
5，电路定理：叠加、齐次、替代
戴维南诺顿：两个电路

## Slide 2
1. 电压、电流的参考方向
3. 基尔霍夫定律
重点：
电路模型和电路定律
(circuit models and laws)
2. 电路元件特性

## Slide 3
元件或支路的u，i 采用相同的参考方向称之为关联参考
方向。反之，称为非关联参考方向。
关联参考方向
参考方向：
i
+
-
U
非关联参考方向
i
-
+
U
u，i：代数量
功率：吸收、发出的判断

## Slide 4
电路的研究：

## Slide 5
基尔霍夫定律：
流进的电流等于流出的电流
KCL：在集总参数电路中，任意时刻，对任意结点流出（或流入）该结点电流的代数和等于零。
可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面
1
3
2
I = 0
1.
？
I = 0
？

## Slide 6
标定各元件电压参考方向
选定回路绕行方向，顺时针或逆时针.
KVL：在集总参数电路中，任一时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零。
KVL是对回路中的支路电压加的约束，与回路各支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关；
KVL方程是按电压参考方向列写，与电压实际方向无关。

## Slide 7
–U1–US1+U2+U3+U4+US4= 0 KVL
U2+U3+U4+US4=U1+US1
或：
–R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4
U3
U1
U2
U4
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
–U1+U2+U3+U4= US1–US4
电阻可推广至除电源以外的电路元件
关于等式右边的电源代数和：电源是非关联参考方向，故与回路方向一致时为-，与回路方向不一致时取+
关于等式右边的电源代数和：电源的驱动电流与回路方向一致时为-，与回路方向不一致时取+
或：
关联
非关联
Notes: 在任一回路中，电阻电压的代数和等于电源电压的代数和

## Slide 8
例
a
Us
b
_
_
-
+
+
+
U2
U1
KVL也适用于电路中任一假想的回路。
注意
KCL、KVL是对支路电流、回路电压的线性约束，与元件性质及参数无关
基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。

## Slide 9
电阻电路的等效变换
3. Y— 变换；
2.串联并联混联;
重点：
1.等效的概念
4. 电源等效变换；
5. 一端口电路输入电阻的计算.
两个电阻的串联、并联；分压公式、分流公式

## Slide 10
B
+
-
u
i
等效
B
A
C
A
C
+
-
u
i
等效变换：
两电路具有相同的VCR；
对外等效，对内不等效；回到原电路

## Slide 11
1.电阻串联
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL)；
(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。
下 页
上 页
返 回
(c) 串联电路的总电阻等于各分电阻之和。
串联电阻的分压

## Slide 12
2. 电阻并联
(a)各电阻两端为同一电压（KVL)；
(b)总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。
i = i1+ i2+ …+ ik+ …+in
下 页
上 页
返 回
(c) 等效电导等于并联的各电导之和。
并联电阻的分流
电流分配与电导成正比
与串联相对应

## Slide 13
下 页
上 页
例
两电阻的并联：
R1
R2
i1
i2
i
返 回
若相等？
Notes: Req=乘/加
当两电阻相等，等效电阻为阻值一半，分流的电流为总电流一半

## Slide 14
简记方法：
下 页
上 页
返 回
R31
R23
R12
R3
R2
R1
特例：若三个电阻相等(对称)，则有
R = 3RY
外大内小
更简单的记法

## Slide 15
1.理想电压源的串联和并联
串联
等效电路
注意参考方向
下 页
上 页
并联
注意
uS2
+
_
+
_
uS1
+
_
u
+
_
u
uS1
+
_
+
_
i
uS2
+
_
u
等效电路
返 回
完全相同电压源才能并联,电源中的电流不确定。
苛刻：大小相同，极性相同

## Slide 16
2. 理想电流源的串联并联
串联
并联
注意参考方向
下 页
上 页
iS1
iS2
iSn
i
等效电路
等效电路
i
iS2
iS1
i
注意
返 回
完全相同的理想电流源才能串联, 每个电流源的端电压不能确定。
苛刻：大小相同，流向相同

## Slide 17
1. 实际电压源
考虑内阻
伏安特性：
i
+
_
u
+
_
2. 实际电流源
伏安特性：
u
i
+
_
1. 理想电压源
伏安特性：
2. 理想电流源
伏安特性：

## Slide 18
电压源变换为电流源：
转换
电流源变换为电压源：
i
+
_
uS
RS
+
u
_
转换
i
+
_
uS
RS
+
u
_
小结
方向？
i
GS
+
u
_
iS
i
GS
+
u
_
iS
电阻不变

## Slide 19
i
+
_
uS
+
u
_
iS
转换
iS
i
i
+
u
_
iS
uS
+
_
+
u
_
转换
若换为电阻，会怎样？
若换为电阻，会怎样？

## Slide 20
两实际电源（或一实际一理想）串联，
更希望是电压源的串联
两实际电源（或一实际一理想）并联，
更希望是电流源的并联
VCR+KVL/KCL
5 输入电阻的计算见后

## Slide 21
重点
熟练掌握电路方程的列写方法：
支路电流法
网孔/回路电流法
结点电压法
返 回
电阻电路的一般分析

## Slide 22
 | 支路电流法 | 回路电流法 | 结点电压法
未知数 | (n-1)+[b-(n-1)] | b-(n-1) | n-1
方程 | KCL、KVL | 回路电流方程（基于KVL） | 结点电压方程 （基于KCL）
自电阻 |  | + | +（自电导）
互电阻 |  | +：两回路电流一致 -：不一致 | 总为-（互电导）
等式右边 |  | 电压源代数和，方向：与回路方向一致为-，不一致为+ | 电流源代数和，方向：注入结点为+
电流源与电阻并联 （有伴电流源） |  | 灵活选取回路，利用独立电流源，或等效为实际电压源 | 
电压源与电阻串联 （有伴电压源） |  |  | 等效为实际电流源
无伴电流源 |  | ①假设电压，增补方程②灵活选取回路 | 
无伴电压源 |  |  | ①假设电流，增补方程②灵活选取参考点，或取闭合面
独立方程组 |  | 可通过树来确定独立回路 | 一个结点为参考结点，剩余结点确定独立方程组
*：待完善
优缺点：参考P74

## Slide 23
电路定理
(Circuit Theorems)
4.1 叠加定理 4.2 替代定理 4.3 戴维宁定理和诺顿定理 4.4 最大功率传输定理

## Slide 24
叠加定理：在线性电路中，任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。
线性电路中的任意一个解（电压或电流），都是电路中所有激励的线性组合（例4）
叠加定理只适用于线性电路。
一个电源作用，其余电源为零
功率不能叠加(功率为电压和电流的乘积，为电源的二次函数)。
u, i叠加时要注意各分量的参考方向。
含受控源(线性)电路亦可用叠加，但受控源应始终保留。
叠加方式任意，可单个独立源独立作用，也可一次使用几个独立源同时作用。
Notes: 若几个独立源在同一个元件上？数学表达 <-> 模型
阻抗导纳：实部+虚部，但：阻抗等效为电阻和电抗的串联，导纳等效为电导和电纳的并联

## Slide 25
替代定理：对于给定的任意一个电路，若某一支路电压为uk、电流为ik，那么这条支路就可以用：
电压等于uk的独立电压源
电流等于ik的独立电流源
R=uk/ik的电阻
来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持不变。（解答唯一）
替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路。
替代后其余支路及参数不能改变。
若某一支路的电压或电流为受控源的控制量，而替代后该电压或电流不复存在，则该支路不能被替代
替代后电路必须有唯一解。
无电压源回路；
无电流源结点(含广义结点)。

## Slide 26
1. 戴维宁定理
任何一个线性含源一端口网络，对外电路来说，总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换；
此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压uoc，而电阻等于一端口的输入电阻（或等效电阻Req）。
下 页
上 页
a
b
i
u
+
-
A
i
a
b
Req
Uoc
+
-
u
+
-
返 回

## Slide 27
3.定理的应用
（1）开路电压Uoc 的计算
戴维宁等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压Uoc;
电压源方向与所求开路电压方向有关;
计算Uoc的方法视电路形式选择学过的任意方法。
下 页
上 页
返 回

## Slide 28
3.定理的应用
（2）等效电阻的计算
下 页
上 页
返 回
常用下列方法计算：

## Slide 29
一端口网络内部独立电源置零
2
3
方法更有一般性。
当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联和△－Y互换的方法计算等效电阻；
开路电压，短路电流法。
外加电源法（加电压求电流或加电流求电压）；
下 页
上 页
u
a
b
i
+
–
N
Req
i
a
b
Req
Uoc
+
-
u
+
-
a
b
u
i
+
–
N
Req
返 回
3
独立电源不置零
1
2

## Slide 30
4.4 最大功率传输定理
下 页
上 页
i
+
–
u
A
负
载
应用戴维宁定理
i
Uoc
+
–
Req
RL
返 回
最大功率匹配条件